Dětské chůdy jsou určeny pro děti ve věku od 8 do 14 roků s tělesnou váhou do 45 kg. Jsou vyráběny na podporu zdravého a sportovního rozvoje dětí.

- Popis výrobku

Chůdy tvoří 1 pár duralových holí, z nichž každá má tyto hlavní části:

  - duralovou trubku

  - plechovou stupačku

  - pryžový návlek stupačky

  - násadec

  - rukojeť

  - růžici

  - podložku

  - plechovou záslepku

Hole jsou vyrobeny z duralových trubek (1) s vysokou pevností, povrch je eloxován. Vrchní část trubky je uzavřena plastovou záslepkou (8), na spodní část je nasazen protiskluzový pryžový násadec (4) s plechovou vložkou. Nad násadcem jsou v trubce 4 otvory pro upevnění stupačky (2) s pryžovým návlekem (3). K trubce je stupačka připevněna šroubem růžice (6) s podložkou (7). Ve střední části hole umístěna posuvná rukojeť (5).

Rozměry a hmotnost:  - Délka holí:	1620 mm

- Hmotnost:	cca 1,4 kg

B.  Použití výrobku

- Po vyjmutí z obalu se trubky opřou o stěnu nebo položí na zem

- Na šroub růžice se nasadí podložka

- Šroub růžice s podložkou se vloží do příslušného otvoru v trubce - vydutou stranou k trubce

- Stupačka s návlekem se přiloží k vyčnívajícímu šroubu růžice a otáčením růžice se spojí s trubkou

- Růžice se dostatečně dotáhne, aby spojení bylo pevné bez vůle

●   Hůl se přiloží k boku těla a rukojeť se posune do místa, kde ji bude „chodec“ držet

●   Po upravení polohy rukojeti se uchopí obě hole (stupačkami k sobě) tak, aby horní

část hole procházela v podpaždí za zády nad ramena

●   Při mírně skloněných holích se nastoupí na jednu stupačku a potom druhou nohou

na druhou stupačku a po vyrovnání rovnováhy se v mírném předklonu chodí

●   Chůze na chůdách se provádí pouze na pevném povrchu (ne trávník, písek, hlína)

Vzhledem k použití pružných prvků (protiskluzový násadec a pryžový návlek stupačky) se při chůzi na chůdách projevuje určitá pružnost a volnost na které si brzy „chodec“ zvykne a přizpůsobí tomu svůj styl.

- Důležitá upozornění

- Není dovoleno zatěžovat chůdy větší hmotností, než je stanoveno v úvodu

- Dojde-li k poškození nebo opotřebení některého dílu, je nutné chůdy vyřadit z provozu a příslušný díl vyměnit za nový, originální

- Nikdy neprovádět opravu nebo úpravu poškozených dílů (rovnání, svařování lepení, vrtání nových otvorů)

- Nemazat žádné díly olejem a k čištění nepoužívat organická rozpouštědla

- Údržba

Přibližně po měsíci používání provést kontrolu dílů holí. Kontrolovat zejména pryžový násadec, pryžový návlek stupačky, otvory v trubkách a dotažení růžice. Při zjištěných závadách postupovat podle bodu C. K čištění chůd používat běžné saponátové přípravky a pak je otřít do sucha.

E.  Ekologické informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin. Chůdy jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Poškozené nebo nefunkční díly odevzdejte do sběru druhotných surovin.

____________________________________________________________________

Z Á R U Č N Í   L I S T

Výrobce:		DRUPOL, výrobní družstvo

provozovna 17

Za Drupolem 515

252 62  Horoměřice

Výrobek:		Dětské chůdy

Typ:			CH 01

Číslo výrobku:		17 - 00080

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení chůd způsobené jejich obvyklým používáním podle § 619, odst. 2, zákona č. 136/2002 Sb. Reklamace se uznává jen na základě řádně vyplněného záručního listu a předložení reklamovaného výrobku.

Značka kontroly:			TK:

Datum kontroly: